กล้องสำรวจชนิดประมวลผลรวม Total Station

ยี่ห้อ TOPCON รุ่น GTS-102N (Non400M)

1. ระบบกล้องส่อง (Telescope)

1.1 มีตัวส่งและรับของเครื่องวัดระยะ (EDM) ร่วมกันจุดเดียวกันกับแกนของกล้องส่อง

1.2 มีกำลังขยายไม่น้อย 30 เท่า

1.3 ความกว้างของเลนส์ปากกล้องมีขนาด 45 มิลลิเมตร

1.4 ให้ภาพหัวตั้งขนาดของภาพในระยะ 1 กม. เท่ากับ 26 เมตร หรือ 1 องศา 30 ลิปดา

1.5 ระบบอัตโนมัติ ( Compensator ) ชนิด Liquid Single axis

1.6 กล้องส่องหัวหมุดแบบ Optical Plummet หรือ Laser Plummet

2. การวัดระยะทาง ( Distance Measurement )

2.1 สามารถวัดระยะได้ 4,000 เมตร โดยใช้ปริซึม 1 ดวง

2.2 สามารถวัดระยะได้ 400 เมตร โดยไม่ต้องใช้ปริซึม

2.3 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ +/- (2mm. +2 ppm. X D) m.s.e.

2.4 มีระบบวัดระยะแบบละเอียด Fine mode วัดเร็ว Coarse mode และระบบวัดระยะแบบต่อเนื่อง

(Tracking)

3. ระบบวัดมุม ( Angle Measurement )

3.1 แสดงค่าอ่านมุมราบและมุมดิ่งได้ละเอียดถึง 1 ฟิลิปดา

3.2 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวัดมุมราบและมุมดิ่ง 2 ฟิลิปดา (+/-2 มม. + 2ppm.xD) m.s.e.

3.3 ใช้ระบบวัดมุมแบบ Absolute Reading

4. ระบบบันทึกข้อมูลและโปรแกรม

4.1 สามารถบันทึกข้อมูล โดยไม่ต้องใช้แผ่นบันทึกข้อมูลหรือเครื่องบันทึกข้อมูลชนิดอิเล็กทรอนิกส์

โดยบันทึกได้ 40,000 จุด

4.2 สามารถถ่ายโอนข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ได้ด้วยสายส่งข้อมูล หรือ USB Flash Drive

4.3 สามารถทำฟังก์ชั่นต่อไปนี้ได้

- กำหนดว่า Azimuth และการวัดค่าพิกัดเป็น 3 แกน

- การหาความสูงของจุดใด ๆ ที่ไม่สามารถตั้งปริซึมได้ ( REM )

- กำหนดตำแหน่งที่ต้องการ (Setting Out หรือ Lay out )

- การวัดระยะที่มีสิ่งกีดขวาง (Missing Line)

- การหาตำแหน่งพิกัดของจุดตั้งกล้อง ( Resection )

- คำนวณหาพื้นที่ ( Area )

- Side shot , Z coordinate , Point to line , Plane offset

- Program Road

5. ทั่วไป

5.1 หน้าจอชนิด LCD ทั้ง 2 ด้านของตัวกล้อง มีปุ่มควบคุม 24 ปุ่ม และสามารถป้อนค่าตัวเลข และ

ตัวอักษรได้โดยตรง

5.2 มีความทนทานต่อสภาพบรรยากาศ และสามารป้องกันน้ำได้ตามมาตรฐาน IP54

5.3 ระดับฟองกลมที่ฐานกล้องมีความไว 15 ลิปดาต่อ 2 มิลลิเมตร และระดับฟองยาว 30 ฟิลิปดา

ต่อ 2 มิลลิเมตร

5.4 แบตเตอรี่ ชนิดภายในตามมาตรฐานโรงงานสามารถใช้งานได้นาน 10 ชั่วโมงต่อก้อน

6. อุปกรณ์ประกอบ

6.1 ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมขาตั้งอลูมิเนียม 			จำนวน  1 ชุด

6.2 ชุดเป้าปริซึมชนิด 1 ดวงพร้อมหลักขาวแดงยาว 2 เมตร 		จำนวน  1 ชุด

6.3 ขาตั้งกล้องชนิดอลูมิเนียม ปรับความสูงได้ 			จำนวน  1 ขา

6.4 แบตเตอรี่ชนิดบรรจุไฟได้ใหม่ได้ 				จำนวน  2 ก้อน

6.5 เครื่องประจุไฟ 						จำนวน  1 ชุด

6.6 อุปกรณ์ปรับแก้ 						จำนวน  1 ชุด

6.7 สายต่อเพื่อถ่ายข้อมูล หรือ USB Flash Drives			จำนวน  1 ชุด

6.8 หนังสือคู่มือการใช้กล้องเป็นภาษาไทย 				 จำนวน 1 ชุด